## Slide 1
Alhálózatokra bontás
Egyforma méretű hálózatokra bontás (CIDR)
Különböző méretű alhálózatokra bontás (VLSM)
Hány hálózatra van szükség
Egy hálózatban hány IP címre van szükség

## Slide 2
10.10.10.0 /26
3 egyforma méretű hálózatra bontani
3 <= 4
4 = 2^2
2 bitet kell kölcsönvenni
00001010 00001010 00001010 00000000 eredeti hálózatcím
11111111 11111111 11111111 11000000 eredeti alhálózati maszk
11111111 255
11111110 254
11111100 252
11111000 248
11110000 240
11100000 224
11000000 192
10000000 128
00000000 0
Hálózatazonosító bitek
Állomásazonosító bitek
00001010 00001010 00001010 00000000 régi hálózatcím
11111111 11111111 11111111 11000000 régi alhálózati maszk
új alhálózati maszk:
11111111 11111111 11111111 11110000 /28 255.255.255.240
Új hálózatcímek:
00001010 00001010 00001010 00000000 10.10.10.0 /28
00001010 00001010 00001010 00010000 10.10.10.16 /28
00001010 00001010 00001010 00100000 10.10.10.32 /28
00001010 00001010 00001010 00110000 10.10.10.48 /28
hálózatcím | 1. Kiosztható cím | Utolsó kiosztható IPcím | Üzenetszórási cím | Hány darab cím van a hálózatban | Hány darab kiosztható cím van a hálózatban
10.10.10.0 | 10.10.10.1 | 10.10.10.14 | 10.10.10.15 | 16 | 14
10.10.10.16 | 10.10.10.17 | 10.10.10.30 | 10.10.10.31 | 16 | 14
10.10.10.32 | 10.10.10.33 | 10.10.10.46 | 10.10.10.47 | 16 | 14
10.10.10.48 | 10.10.10.49 | 10.10.10.62 | 10.10.10.63 | 16 | 14

## Slide 3
11111111 255
11111110 254
11111100 252
11111000 248
11110000 240
11100000 224
11000000 192
10000000 128
00000000 0
172.16.0.0 /23
7 egyforma méretű hálózatra bontom
7 <= 8
8 = 2^3
3 bitet kell kölcsönvenni
10101100 00010000 00000000 00000000 eredeti hálózatcím
11111111 11111111 11111110 00000000 eredeti alhálózati maszk
10101100 00010000 00000000 00000000 régi hálózatcím
11111111 11111111 11111110 00000000 régi alhálózati maszk
10101100 00010000 00000000 00000000
11111111 11111111 11111111 11000000 új alhálózati maszk /26 255.255.255.192
Az új hálózatcímek:
10101100 00010000 00000000 00000000 172.16.0.0/26
10101100 00010000 00000000 01000000 172.16.0.64/26
10101100 00010000 00000000 10000000 172.16.0.128/26
10101100 00010000 00000000 11000000 172.16.0.192/26
10101100 00010000 00000001 00000000 172.16.1.0/26
10101100 00010000 00000001 01000000 172.16.1.64/26
10101100 00010000 00000001 10000000 172.16.1.128/26
10101100 00010000 00000001 11000000 172.16.1.192/26
255.255.254.0
hálózatcím | 1. Kiosztható cím | Utolsó kiosztható IPcím | Üzenetszórási cím | Hány darab cím van a hálózatban | Hány darab kiosztható cím van a hálózatban
172.16.0.0 | 172.16.0.1 | 172.16.0.62 | 172.16.0.63 | 64 | 62
172.16.0.64 | 172.16.0.65 | 172.16.0.126 | 172.16.0.127 | 64 | 62
172.16.0.128 | 172.16.0.129 | 172.16.0.190 | 172.16.0.191 | 64 | 62
172.16.0.192 | 172.16.0.193 | 172.16.0.254 | 172.16.0.255 | 64 | 62

## Slide 4
192.168.25.0/25
10 hálózatra kell bontani
10<=16
16 = 2^4
4 bitet kell kölcsön venni
11111111 255
11111110 254
11111100 252
11111000 248
11110000 240
11100000 224
11000000 192
10000000 128
00000000 0
11000000 10101000 00011001 00000000
11111111 11111111 11111111 10000000
11000000 10101000 00011001 00000000
11111111 11111111 11111111 10000000
11111111 11111111 11111111 11111000
192.168.25.0/29
192.168.25.8/29
11000000 10101000 00011001 00000000
11000000 10101000 00011001 00001000
11000000 10101000 00011001 00010000
192.168.25.16/29
11000000 10101000 00011001 00100000
11000000 10101000 00011001 00101000
11000000 10101000 00011001 00110000
11000000 10101000 00011001 00111000
192.168.25.24/29
11000000 10101000 00011001 01000000
192.168.25.32/29
11000000 10101000 00011001 01001000
192.168.25.40/29
192.168.25.48/29
11000000 10101000 00011001 00011000
192.168.25.56/29
192.168.25.64/29
192.168.25.72/29

## Slide 5
hálózatcím | 1. Kiosztható cím | Utolsó kiosztható IPcím | Üzenetszórási cím | Hány darab cím van a hálózatban | Hány darab kiosztható cím van a hálózatban
192.168.25.0 |  |  |  |  | 
192.168.25.8 |  |  |  |  | 
192.168.25.16 |  |  |  |  | 
192.168.25.24 |  |  |  |  | 
192.168.25.32 |  |  |  |  | 
192.168.25.40 |  |  |  |  | 
192.168.25.48 |  |  |  |  |